## Slide 1: Акустичний давач на основі біполярних транзисторів
Середа Сергій Олександрович
Науковий керівник
доцент, к. т. н. Крилик Л.В.

## Slide 2
Актуальність теми
Комерційне використання акустичних датчиків почалося більше 60 років тому. Найбільше в цих приладах в індустрії телекомунікацій, яка щорічно використовує близько 3 мільярдів фільтрів акустичних хвиль, в основному в мобільних телефонах і на базових станціях. В основному це прилади, що працюють з поверхневими акустичними хвилями і в передавачах виконують функцію смугових фільтрів як проміжних частот, так і частот радіохвиль. Крім того, акустичні датчики застосовуються в автомобільній індустрії (датчики крутного моменту і тиску в шині), медицині (хімічні датчики) і багатьох інших сферах (як датчики вологості, температури і т.д.). Причини такого широкого використання цієї технології в промисловості – невисока вартість, надійність, чутливість і довговічність приладів. Крім того, деяким з них не потрібні джерела живлення. Тому на сьогодні є актуальною розробка такого датчика.

## Slide 3
Структурна схема акустичного давача

## Slide 4: Схема електрична принципова акустичного датчика на основі біполярних транзисторів

## Slide 5: Схема моделювання акустичного датчика на основі біполярних транзисторів

## Slide 6: Параметричний аналіз при різних значеннях резистора R6

## Slide 7: Температурний аналіз акустичного давача

## Slide 8: Плата друкована акустичного давача

## Slide 9: Складальне креслення акустичного давача на основі біполярних транзисторів

## Slide 10: ВИСНОВКИ
1. На основі аналізу науково-технічних джерел встановлено, що подальший розвиток електроніки спричинив виникнення потреби по модернізації та покращенню звукочутливих акустичних датчиків, оскільки використовувані в даний час системи не завжди можуть задовольнити нові вимоги.
Для розробки обрано схему з електретним звукочутливим датчиком. Електретні мікрофони відрізняються від інших аналогічних пристроїв тим, що їм для роботи не потрібно додаткового джерела постійної напруги. Електретні мікрофони мають ряд переваг: вони можуть працювати в широкому частотному діапазоні від 103 Гц до сотень Мгц, у них плоска частотна характеристика (в межах ± 1дБ), вони володіють: низьким рівнем нелінійних спотворень, високою вібростійкістю, хорошою реакцією на імпульсне збудження і нечутливістю до магнітних полів.
2. Проведені розрахунки підтвереджують, що розробка нового звукочутливого акустичного давача на основі біполярних транзисторів є економічно вигідною, оскільки він буде дешевше за аналог, потребує менше капіталовкладень (659,2 грн.) та є дешевше на 2461,8 грн. в експлуатаційних витратах на рік.
3. Розроблено акустичний датчик на основі біполярних транзисторів, що має такі параметри: напруга живлення 5 В, діапазон частот, які сприймаються 70 ÷ 140 МГц, чутливість 10 мВ/Па. Після проведеного технічного аналізу акустичного датчика визначено принцип роботи, конструкторські особливості.

## Slide 11
4. Використовуючи вихідні дані, змодельовано схему акустичного датчика на основі біполярних транзисторів. Проведено схемотехнічне моделювання акустичного датчика за допомогою пакету ОrCAD та параметричний і температурний аналізи акустичного датчика, що підтверджують правильність роботи схеми.Температури, які встановлюються під час процесу проходження струму через них, знаходяться у межах від -30 до 45 оС.
5. На основі геометричних розмірів елементів схеми, розроблено друковану плату в середовищі OrCAD Layout з розмірами 60×85 мм. Як матеріал плати обрано склотекстоліт фольгований двосторонній, який має товщину фольги 50 мкм, товщину матеріалу з фольгою 1,5 мм, діапазон робочих температур від -30°С до +45°С. З огляду на щільність монтажу обрано 2-й клас точності. Даний клас характеризується такими параметрами конструкції ширина провідника – 045 мм; ширина провідника у вузьких місцях – 0,25 мм; відстань між елементами – 025 мм. Розраховано діаметри отворів контактних площадок 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, а також діаметри самих контактних площадок 1 мм, 1,5 мм та 2 мм.
4. Використовуючи вихідні дані, змодельовано схему акустичного датчика на основі біполярних транзисторів. Проведено схемотехнічне моделювання акустичного датчика за допомогою пакету ОrCAD та параметричний і температурний аналізи акустичного датчика, що підтверджують правильність роботи схеми.Температури, які встановлюються під час процесу проходження струму через них, знаходяться у межах від -30 до 45 оС.
5. На основі геометричних розмірів елементів схеми, розроблено друковану плату в середовищі OrCAD Layout з розмірами 60×85 мм. Як матеріал плати обрано склотекстоліт фольгований двосторонній, який має товщину фольги 50 мкм, товщину матеріалу з фольгою 1,5 мм, діапазон робочих температур від -30°С до +45°С. З огляду на щільність монтажу обрано 2-й клас точності. Даний клас характеризується такими параметрами конструкції ширина провідника – 045 мм; ширина провідника у вузьких місцях – 0,25 мм; відстань між елементами – 025 мм. Розраховано діаметри отворів контактних площадок 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, а також діаметри самих контактних площадок 1 мм, 1,5 мм та 2 мм.

## Slide 12
6. На основі розрахунків було доведено, що розробка та запровадження у виробництво нового звукочутливого акустичного давача на основі біполярних транзисторів є економічно доцільною як для виробника, так і вигідною для споживача.
Капітальні витрати на розробку складають 56318,4 грн., собівартість приладу становить 611 грн., а ціна реалізації – 879,8 грн. - є меншою, ніж аналогу, ринкова ціна якого 1250 грн.
7. Розраховано звукоізоляцію приміщення. Отримана величина складає 3,92 дБ. Отримана величина звукоізолюючої спроможності огородження показує, на скільки понижується рівень шуму за перегородкою з припущенням, що далі він поширюється безперешкодно. У випадку передачі шуму з одного приміщення в інше рівень шуму, що проникає в приміщення залежить від багатократного відбиття від внутрішніх поверхонь.