## Slide 1: Система широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ
Виконав: ст. гр. ТК-14сп Письменюк І. О.
Керівник: к. т. н. доцент Барась С. Т.

## Slide 2: ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ НА БАЗІ ВОЛЗ
Активна оптична мережа
Пасивна оптична мережа

## Slide 3
Порівняння систем широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ | 
Активні оптичні мережі | Пасивні оптичні мережі
Переваги | 
Абоненти активних мереж можуть самостійно вибирати обладнання, яке забезпечуватиме необхідну їм дальність передачі даних | Кожне оптичне волокно кабелю пасивної мережі може обслуговувати одночасно до 32 користувачів
Можливість розширювати мережу без необхідності її реструктуризації | Більша економічність в установці і подольшому технічному обслуговуванні
 | Низька імовірність поломки
Недоліки | 
Необхідність установки комутаторів для кожних 48 абонентів мережі | Мала дальність передачі

## Slide 4: ВИДИ МОДУЛЯЦІЇ СВІТЛА
Для модуляції оптичної носійної інформаційним сигналом можна використовувати такі види модуляції:
по інтенсивності (МІ);
частотну (ЧМ);
фазову (ФМ);
поляризаційну (ПМ).
У переважній більшості використовується модуляція за інтенсивністю оптичного випромінювання.

## Slide 5: МЕТОДИ МОДУЛЯЦІЇ ОПТИЧНОЇ НОСІЙНОЇ
безпосередня модуляція оптичної носійної лінійною кодовою послідовністю (ЛКП);
модуляція носійної з використанням спеціального модулятора, сигнал якого видозмінюється за допомогою ЛКП;
модуляція з використанням проміжної носійної, яка потім безпосередньо модулює оптичну носійну;
модуляція з використанням підносійної і модулятора

## Slide 6: БЕЗПОСЕРЕДНЯ МОДУЛЯЦІЯ ОПТИЧНОЇ НОСІЙНОЇ ЛІНІЙНОЮ КОДОВОЮ ПОСЛІДОВНІСТЮ
Ця модуляція може бути здійснена, наприклад, шляхом безпосередньої модуляції струму накачування лазерного діода по типу "включено - виключено" відповідно до ЛКП.
Така внутрішня модуляція інтенсивності випромінювання ЛД струмом накачування може проводитися з високою швидкістю.
Метод внутрішньої модуляції оптичної носійної має ряд істотних недоліків:
вимагає електронних схем компенсації через нелінійність ват-амперної характеристики лазера;
впливає на спектр випромінювання лазера і амплітуди окремих мод резонатора;
не дозволяє повною мірою використовувати інші більш прогресивні методи кодування, засновані на модуляції амплітуди і фази, що застосовуються в спеціальних модуляторах;
не зручний для систем з оптичним мультиплексуванням з поділом по довжинах хвиль, де кілька джерел, модулюючих сигналів використовуються одночасно для передачі інформації по одній носійній.

## Slide 7: МОДУЛЯЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОМІЖНОЇ НОСІЙНОЇ
Головна відмінність цієї схеми модуляції від схеми прямої модуляції в тому, що при цьому можуть бути використані різні стандартні методи і пристрої модуляції: амплітудні, частотні, фазові і комбіновані, добре розроблені для діапазону радіочастот.

## Slide 8: ТИПИ ОПТИЧНИХ МОДУЛЯТОРІВ
акустооптичні, що використовують закони акустооптики;
електрооптичні, що використовують закони електрооптики;
електрооптичні, що використовують напівпровідникові підсилювачі.

## Slide 9: АКУСТООПТИЧНІ МОДУЛЯТОРИ
Принцип дії акустооптичного модулятора (АОМ) заснований на залежності показника заломлення оптично прозорих матеріалів (наприклад, ніобата літію LiNbO3) від тиску.

## Slide 10: ЕЛЕКТРООПТИЧНІ МОДУЛЯТОРИ
Для модуляції світла широко використовують електрооптичний ефект Керра, який заключається у виникненні оптичної анізотропії під дією зовнішнього електричного поля в ізотропній речовині.
П – поляризатор, А – аналізатор, МС – модулююче середовище
Робота оптичних модуляторів на основі ефекту Керра;
Пройшовши через осередок Keppa, світлова хвиля розпадається на дві лінійно поляризовані складові. Одна з них поляризована так, що її електричний вектор орієнтований перпендикулярно зовнішньому полю, а інша – паралельно.

## Slide 11: ДЕМОДУЛЯЦІЯ
При демодуляції використовується в основному два види прийому оптичних сигналів: некогерентний прийом, тобто безпосередній прийом фотодетектором і когерентний прийом, в якому застосовується гетеродинне або гомодинне перетворення частоти незалежно від виду демодуляції (синхронна або несинхронна), здійснюваної на проміжній частоті.

## Slide 12: СТРУКТУРНІ СХЕМИ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ
а) Структурна схема прийому о
птичного випромінювання,
промодульованого цифровим сигналом
б) Структурна схема безпосереднього
прийому оптичних сигналів
з аналоговою МІ
в) Структурна схема гетеродинного
перетворення частоти

## Slide 13: ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ
Одним з найбільш поширених пристроїв введення є конічний пристрій
1 – джерело випромінювання; 2 – одномодовий волоконний світловод;
3 – сферична лінза; 4 – оптичний конус; 5 - серцевина

## Slide 14: ОПТИЧНІ З’ЄДНУВАЧІ
1-втулка; 2-склеюючий компаунд; 3,4-волокна Спосіб з’єднання волокон за допомогою трубки
1-волокно; 2-канавки; 3-пластина; 4-кришка Способи з’єднання волокна за допомогою пластин
з круглою (а) і V-подібною (б) канавками

## Slide 15: ОПТИЧНІ РОЗГАЛУЖУВАЧІ
Оптичні розгалужувачі підрозділяються на три категорії:
- деревовидний розгалужувач;
- відгалужувач;
- зіркоподібний розгалужувач.
Схематичне зображення деревовидного розгалужувача
Структура та хід променів в біконічному зварному відгалужувачі
Схематичне зображення зіркоподібного разгалужувача

## Slide 16: ОПТИЧНІ АТЕНЮАТОРИ ТА ІЗОЛЯТОРИ
Атенюатори забезпечують внесене згасання в прямому напрямку Lпр і працюють двонаправлено (Lпр = Lзв). Величина зниження рівня оптичної потужності може бути постійною (фіксовані атенюатори) або змінною (змінні атенюатори).
Ізолятори виключають вплив відбиття прямого випромінювання на частоту і амплітуду сигналів, що генеруються напівпровідниковими лазерами та іншими джерелами випромінювання.
В основі роботи оптичного ізолятора лежить магнітооптичний ефект Фарадея. Згідно з ним відбувається поворот площини поляризації випромінювання, що проходить через магнітооптичний матеріал, що знаходиться під дією зовнішнього магнітного поля.

## Slide 17: МУЛЬТИПЛЕКСОРИ
Для об'єднання і розділення оптичних носійних можуть використовуватися різні мультиплексори, робота яких заснована на відомих явищах фізичної оптики: дисперсії, дифракції, інтерференції.
Схема розділення оптичних носійних за допомогою призми.
Схема розділення оптичних носійних
за допомогою дифракційної ришітки
1–вхідний ВС; 2–вихідні ВС; 3–об’єктив;4–дифракційна решітка;5–розріз АА Схема п’ятиканального демультиплексора

## Slide 18: РЕТРАНСЛЯТОРИ
За методом підсилення оптичного сигналу ретранслятори поділяються на дві категорії:
- повторювачі;
- оптичні підсилювачі.
Структурна схема електронно-оптичного повторювача (а)
та форма оптичного і електричного сигналів (б)
Структурна схема оптичного підсилювача
Структурна схема оптичного підсилювача на домішковому волокні

## Slide 19: ОПТИЧНІ КОМУТАТОРИ
Схема двохплечового оптичного розгалужувача-комутатора
В основі роботи оптичного комутатора використовується лінійний електрооптичний ефект Поккельса, який полягає в зміні показника заломлення матеріалу пропорційно напруженості прикладеного електричного поля.

## Slide 20: Хвильові конвертeри
Хвильовий конвертер здійснює оптичне перетворення довжини хвилі вхідного сигналу в іншу довжину хвилі.
Схема (а) та профілі потужності вхідного і вихідного сигналів хвилевого конвертера (б)

## Slide 21: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!