## Slide 1
“Моделювання теплових та динамічних процесів вібраційної установки для сушіння сипучих органічних матеріалів”
Розробив: магістрант. гр. ТГ-14мн
Кутняк М.М.
Науковий керівник: к.т.н.,проф.
Коц І. В.
Тема магістерської кваліфікаційної роботи:

## Slide 2
Актуальність даної роботи полягає у підвищенні ефективності сушіння сипучих органічних матеріалів шляхом подальшого розвитку і вдосконалення конструктивних рішень складових вузлів сушильних агрегатів, вибору та обґрунтування раціональних режимів їх роботи, що сприятиме отриманню якісної вихідної продукції.
Мета роботи полягає в підвищенні ефективності процесу сушіння сипучих матеріалів органічного походження, шляхом розробки конструкції сушарки та вибору раціональних режимів здійснення тепломасообмінних процесів при сушінні сировини з врахуванням впливу вібраційних коливань і потоку повітря.

## Slide 3
Задачі роботи:
провести аналіз існуючих способів і засобів сушіння зернових культур і класифікувати їх, обґрунтувати перспективну конструктивно-технологічну схему зерносушарки;
теоретично обґрунтувати раціональні параметри процесу сушіння в псевдозрідженому шарі і синтезувати нове конструктивне рішення сушильного устаткування;
виконати математичне моделювання робочих процесів у запропонованій сушильній установці;
розробити методику інженерного розрахунку зерносушарки з псевдозрідженим шаром;
довести економічну доцільність використання у виробництві розробленої зерносушарки.
Об’єкт дослідження - тепло- і масообмінні процеси в сушильному устаткуванні.
Предмет дослідження полягає у встановленні закономірностей в технологічному процесі сушіння зернових культур, теоретичному обґрунтуванні раціональних параметрів сушарки з псевдозрідженим шаром.

## Slide 4
Наукова новизна одержаних результатів:
теоретично обґрунтовано перспективну конструктивно-технологічну схему зерносушарки та раціональні параметри процесу сушіння в псевдозрідженому шарі;
удосконалена математична модель та розрахунковий алгоритм процесу сушіння, що дозволяє визначити раціональні конструкторські та технологічні параметри нової зерносушарки;
удосконалена методика проектного розрахунку зерносушарки з псевдозрідженим шаром.
Публікації. За матеріалами роботи опубліковані тези доповідей на науково-технічних конференціях, 3 статті у журналах наукових праць (дві з них – у виданнях ВАК) та отримано патент на корисну модель.

## Slide 6
а) б)
Рисунок 1.1 - Загальний вигляд зерносушарки типу ДСП (а) і зерносушарки фірми "Джевіч" серії СП-100 (б)

## Slide 7
а) б)
Рисунок 1.2 - Зерносушарки фірми "Джевіч": а - М-810; б - М-851

## Slide 8
Встановлено, що найбільш ефективним та економічно доцільним методом сушіння сипучих матеріалів є сушіння у віброкиплячому шарі, адже він інтенсифікує процес сушіння при різних методах підведення тепла та створює умови, при яких значна поверхня частинок безперервно обдувається теплоносієм і відбувається інтенсивне видалення вологи.
Типи сушарок | Час сушін-ня, хв. | Споживана енергія Вт/кг | Питома витрата тепла Вт∙кг | Питома випарову-ваність кг/м3 | Питомий об'єм сушильної камери, м3 кг висушеного матеріалу
Барабанні | 20 | 2,21 | 2900 | 0,66 | 30∙10-3
Шахтні | 20-30 | 2,05 | 2320 | 1 | 20∙10-3
Турбінні | 30-60 | 1,25 | 1740 | 0,77 | 26∙10-3
Вібраційні | 4 | 1,77 | 1330 | 2,66 | 7,5∙10-3
Порівняльні дані різних видів сушарок

## Slide 9
Принципова схема устаткування з вібраційним приводом для сушіння сипучих матеріалів:
1- генератор тепла;
2- теплообмінник;
3 – сушильне устаткування; 4 – система утилізації тепла.

## Slide 10
Розподіл вологовмісту і температури матеріалу в процесі сушіння
У процесі сушіння (неізотермічне перенесення) волога переміщується не тільки під впливом градієнта вологості, але і завдяки градієнту температури (явище термовологопровідності). Це явище виявлено та експериментально доведено А.В. Ликовим.
- градієнт концентрації вологи
- температурний градієнт

## Slide 11
На основі експериментальних досліджень Смольского при безперервному сушінні в киплячому шарі зерна, були побудовані криві зміни вологості та нагріву зерна при наступних початкових умовах: початкова температура зерна - 8ºС, температура агента сушіння - 60ºС, початкова вологість зерна 25%.
Залежності вологовмісту (u) і температури зерна (tЗ) при
безперервному сушінні
З графіка видно, що при безперервному сушінні в псевдозрідженому шарі протягом 5 хв вологість зерна знижується з 25% до 21,3%, а зерно при цьому нагрівається вище гранично допустимої температури, що не допустимо.

## Slide 12
Конструктивно-технологічна схема сушарки:
1 - основа; 2 - вентилятор; 3 - теплогенератор; 4 - напірна камера;
5 - газорозподільний механізм; 6 - секції газорозподільного механізму; 7 - заслінки;
8 - газорозподільна решітка; 9 - камера сушки; 10 - бункер для вологого матеріалу; 11 - випускне вікно; 12 - ланцюговий привід; 13 – виступи на ланцюзі;
14 – пневматичний вібратор;15 - витяжний канал (до теплообмінника);
16 - теплообмінник.

## Slide 13
На основі теплового і матеріального балансів зерна і сушильного агенту, запропонована математична модель конвективного сушіння зерна у псевдозрідженому шарі у вигляді системи диференціальних рівнянь:
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 14
Зміна вологості зерна уздовж камери сушіння при температурі сушильного агента 60 ºС залежно від тривалості продування однієї секції
Зміна температури зерна уздовж камери сушіння при температурі сушильного агента 60 ºС залежно від тривалості продування однієї секції.

## Slide 15
Зміна температури сушильного агента на виході з зернового шару уздовж камери сушіння при температурі сушильного агента 60 ºС залежно від тривалості продування однієї секції.
Зміна вологовмісту сушильного агента на виході з зернового шару уздовж камери сушіння при температурі сушильного агента 60 ºС залежно від тривалості продування однієї секції.

## Slide 21
Визначення економічних показників
Визначено, що використання у виробництві розробленої зерносушарки в порівнянні з існуючими шахтними має економічний ефект. По відношенню до шахтної зерносушарки ДСП-32ОТ річний економічний ефект склав 12818 грн або 24,65 грн. на 1 тонну зерна, а по відношенню до шахтної зерносушарки ЗСПЖ-8 відповідно 11616,4 грн на рік або 22,32 грн на 1 тонну зерна. При цьому термін окупності від впровадження розробленої зерносушарки у виробництво складаємо відповідно 2,15 і 2,38 року.

## Slide 22
Дякую за увагу!!!