## Slide 1: Науковий керівник кандидат технічних наук Тептя Віра Володимирівна
Виконав: студент 2 курсу ОПП магістр,
групи ЕС-14м
спеціальності 8.05070101 – «Електричні станції» Таті Філіпе ду Нашсіменту Бікангу
магістерська кваліфікаційна робота на тему:
ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

## Slide 2: Актуальність теми
Внаслідок скорочення власних традиційних енергетичних ресурсів для України вкрай необхідно вирішення важливої стратегічної задачі – підвищення ефективності виробництва, перетворення та використання всіх видів енергії.
Відновлювальна енергетика в України отримала визнання на державному рівні і знайшла підтримку в ряді державних програм, основною метою яких є побудова стабільної енергетичної бази.
Основною перевагою використання відновлювальних джерел енергії є їх невичерпність та екологічна чистота, що безумовно сприяє покращенню екологічного стану і не призводить до зміни енергетичного балансу на планеті.
Оскільки електричні мережі енергосистем проектувалися і споруджувалися за умов централізованого електропостачання, то розбудова в них розосереджених джерел призводить до зміни процесів в мережі. Вони зумовлені, в першу чергу, нестабільністю генерування ВДЕ через природній фактор, який відіграє головну роль.
Отже, дослідження методів проектування та аналіз впливу малих ГЕС на втрати потужності в електромережах є актуальною науково-прикладною задачею.
<number>
2

## Slide 3: ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Метою магістерської роботи є проектування малої гідроелектростанції потужністю 9 МВт та дослідження впливу розосереджених джерел енергії на роботу локальних електричних мереж.
Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:
техніко-економічне обґрунтування проектування ГЕС;
проектування головної схеми електричних з’єднань ГЕС;
вибір схеми власних потреб електростанції;
вибір комутаційної апаратури, струмоведучих частин, вимірювальних трансформаторів, акумуляторної батареї, розрахунок грозозахисту та заземлення ВРУ високої напруги;
дослідження впливу розосередженого генерування на роботу локальних електричних мереж;
розрахунок основних техніко-економічних показників ГЕС.
<number>
3

## Slide 4
Схема електричних з'єднань головна
4

## Slide 5
5
Поперечний розріз головної будівлі станції

## Slide 6: План та поперечний розріз ВРУ-10 кВ
6

## Slide 7: Розрахунок блискавкозахисту ВРУ-10 кВ
7

## Slide 8: Дослідження впливу РДЕ на електромережі 10 кВ
8
Notes: <number>

## Slide 9
9
Техніко-економічні показники станції

## Slide 10: ВИСНОВКИ
<number>
В магістерській кваліфікаційній роботі було отримано вирішення актуального завдання проектування електричної частини електростанції та дослідження використання малих ГЕС в локальних електричних мережах, як одного із перспективних видів відновлювальних джерел енергії.
Відповідно до мети в роботі розв’язано такі основні задачі:
Розроблено техніко-економічне обґрунтування проектування ГЕС. Показано, що використання відновлюваних джерел енергії, а саме, малих ГЕС, є актуальним питанням в сучасних умовах функціонування енергетики.
Запроектовано електричну частину ГЕС потужністю 9 МВт, яка має зв’язок з системою на напрузі 10 кВ.
Обрано схему власних потреб електростанції. Основні споживачі системи ВП отримують живлення на напрузі 0,4 кВ від головного трансформатора власних потреб. Резервне живлення механізмів ВП забезпечується від найближчої підстанції району.
За результатами розрахунків струмів КЗ обрано комутаційну апаратуру, струмоведучі частини, вимірювальні трансформатори, акумуляторну батарею. Розраховано грозозахист та заземлення ВРУ 10 кВ.
Для виконання практичних розрахунків з дослідження впливу МГЕС на режими роботи локальних електричних мереж використано програмний комплекс «Втрати 10 кВ». Проаналізовано вплив генерування РДЕ на режими електромережі 10 кВ. Показано, що встановлення нових розосереджених джерел може мати як позитивний так і негативний вплив на мережі 10 кВ. Тому важливо на стадії передпроектиних розрахунків оцінювати вплив РДЕ на ефективність електропостачання і уточнювати, на цій підставі, доцільні потужності та місця їх приєднання.
Виконано розрахунок основних техніко-економічних показників ГЕС. Собівартість виробленої на станції електроенергії становить 21,48 коп/кВт×год., що не виходить за межі середніх значень собівартості електроенергії на ГЕС.
10