## Slide 1
Вінницький національний технічний університет
Доповідач: Никитенко Ю.В.
Науковий керівник: к.т.н., доцент Демов О.Д.
Вінниця 2015
Дослідження компенсації реактивної потужності
в розподільних електричних мережах
<number>

## Slide 2
Встановлення компенсуючих установок (КУ) в розподільних електричних мережах споживачів дозволяє значно знизити втрати електричної енергії, що потребує відповідного визначення потужностей КУ і містить їх встановлення. В існуючих методах вважається, що підприємства, на балансі яких знаходяться мережі, мають можливість установити всі КУ одночасно відповідно результатам розрахунків, а проміжні кроки по впровадженню результатів при цьому не розглядаються. В дійсності таке встановлення неможливе, оскільки фінансові можливості енергетичних та промислових підприємств, як правило, обмежені, і це унеможливлює процес встановлення КУ в усіх вузлах розподільних мереж одночасно, що в свою чергу потребує розподілення їх впровадження в часі.
Додаткового зниження втрат можна досягнути не лише шляхом встановлення нових КУ, а також більш ефективним використанням існуючих, що потребує відповідного вдосконалення їх роботи. Зокрема в існуючих способах управління потужностями не в повній мірі враховується взаємний вплив КУ різних вузлів, що знижує на ефективність цих КУ.
<number>

## Slide 3
 | Ознака методу | Сутність методу
1 | Системні, локальні | Системні: розв’язання задачі в окремих частинах розподільних мереж з врахування впливу інших . Локальні: розв’язання задачі в окремих частинах розподільних мереж без врахування впливу інших .
2 | За критерієм оптимізації | Забезпечення мінімумів втрат активної потужності або приведених затрат на генерацію та передачу реактивної потужності , підтримання заданих рівнів напруги.
3 | За балансовою приналежністю | Розподільні мережі споживачів, та енергопостачальних компаній.
4 | За постановкою задачі | Проектні: вибір місць розташування та потужностей КУ; експлуатаційні: підвищення ефективності використання існуючих КУ
5 | За використанням математичного апарату | Метод дискретної оптимізації, градієнтний та ітераційний методи.
<number>

## Slide 4
ПQ=(k–1)П;
Надбавка враховує віддаленість споживачів від джерел реактивної потужності і визначається на основі врахування загальнодержавних інтересів. При значеннях менше нормованого, споживач
сплачує надбавку до тарифу, при вищих – одержує знижку до тарифу.
Це дозволяє визначати плату за реактивну енергію споживачем, підключеним до i-го вузла живлячої мережі, по відносним спадам напруги в вузлах.
Інформація про діапазон зміни відносних спадів напруги є доступною для споживачів, що дає можливість споживачам контролювати плату за реактивну енергію.
Максимальне значення економічної ефективності за певний період впровадження буде в тому випадку, якщо забезпечити максимальне значення ефективності на кожному етапі впровадження.
<number>

## Slide 5
<number>
Алгоритм розрахунку впровадження КУ при заданій економічній ефективності

## Slide 6
<number>
Розрахункова схема заводської мережі.
pk12=0,416; pk13=0,366; pk14=0,424; pk15=0,356; pk16=0,436; pk17=0,413; pk18=0,363.
1.
2.
3.
Qс26= 900  50=850кВАр
4.
Послідовність вузлів для встановлення: 6-4-3-6-4-3-6-4-3

## Slide 7
<number>
Залежність максимального середнього значення ефективності установлення КУ від їх потужності

## Slide 8
Моделі та пристрої підвищення ефективності використання існуючих КУ при заданій вхідній реактивній потужності
8

## Slide 9
<number>

## Slide 10
Підвищення ефективності використання синхронних машин для компенсації реактивної потужності
Розроблені методи підвищення ефективності використання генераторів місцевих електростанцій , установлених в мережах споживачів, для компенсації реактивної потужності цих споживачів. Задачу розв’язана для двох випадків:
Розроблено декомпозиційну модель автоматичного регулювання реактивного навантаження підприємства з допомогою групи синхронних двигунів з врахуванням зміни втрат в мережах ЕК
10

## Slide 11
11
Висновки
Таким чином проведені дослідження в роботі дозволяють зробити наступні висновки:
– розрахунок впровадження КУ доцільно проводити поетапно, що дає можливість визначати максимальну ефективність цього впровадження на кожному з етапів.
– економічну ефективність впровадження КУ можна значно змінювати за рахунок зміни їх потужностей та місць установлення.
– величина потужності КУ, яку доцільно установити в мережах підприємства, визначається економічними можливостями підприємства в виробничій та комерційній діяльності.
– поетапний розрахунок впровадження КУ дає можливість враховувати їх дискретність, що підвищує точність розрахунків.
– запропоновано спрощену систему оплати за реактивну енергію на основі нормованих коефіцієнтів потужності, що дає можливість підприємству прогнозувати результати впровадження КУ і контролювати правильність розрахунків за реактивну енергію;
– запропоновано комплексне використання КУ для компенсації реактивної потужності та симетрування навантажень при розрахуванні вхідної реактивної потужності споживача, що забезпечує додаткове зниження втрат в живильних мережах.

## Slide 12
Розроблено методи підвищення ефективності існуючих КУ, що дозволяє:
– використовувати оперативний резерв потужності КУ одних вузлів для компенсації реактивних навантажень інших вузлів, що знижує плату за електроенергію;
– додатково знижувати втрати при забезпечувати заданої величини вхідної реактивної потужності споживачів;
– враховувати зміну втрат в мережах ЕК при використанні синхронних двигунів споживачів для КРП, що зменшує втрати в мережах ЕК.
Висновки

## Slide 13
Дякую за увагу!