## Slide 1
<number>
Вінницький національний технічний університет
Факультет комп’ютерних систем управління та автоматики
Кафедра лазерної та оптикоелектронної техніки
ЦИФРОВА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ
Виконав: студент гр. ЛОТ-14м Мінцзянь Хуан
Керівник: доцент, к.т.н. Тужанський С.Є.
МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
Спеціальність 8.05100402 – «Лазерна і оптоелектронна техніка»
ВІННИЦЯ – 2015
Notes: <number>

## Slide 2: Актуальність теми. Зростання обсягів інформації, що передається у комп’ютерних мережах потребує розвитку волоконно-оптичних систем, які є основою сучасних магістралей (Internet та ін.). Цифрові волоконно-оптичні технології є найбільш перспективними для систем передачі, оскільки забезпечують максимальну пропускну здатність і дальність зв’язку. Виконання сучасних стандартів передачі для волоконних мереж накладає нові обмеження на енергетичний баланс (зменшує максимальну дальність зв’язку). Розвиток інформаційних технологій потребує удосконалення засобів організації волоконно-оптичного цифрового зв’язку з урахуванням нових стандартів і обладнання, яке здатне працювати на великих швидкостях передачі даних. Існує значна кількість факторів і фізичних явищ, які обмежують пропускну здатність таких ВОСП (дисперсія, загасання, втрати на з’єднаннях). Мінімізація їх впливу дозволить розробити системи із оптимальною дальністю і швидкістю передачі з урахуванням можливої кількості вузлів і архітектури мережі. Таким чином, розробка цифрових волоконно-оптичних системи передачі (ВОСП) із підвищеною пропускною здатністю є актуальною науково-технічною задачею сьогодення. Мета роботи. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є підвищення пропускної здатності цифрової волоконно-оптичної системи передачі, моделювання і аналіз характеристик вдосконаленої системи передачі.
<number>

## Slide 3
<number>
Основні завдання дослідження:
провести аналіз існуючих засобів, елементної бази і технологій цифрових волоконно-оптичних мереж передачі даних;
проаналізувати основні фактори, що впливають на пропускну здатність і дальність зв’язку цифрових волоконно-оптичних систем;
розрахувати енергетичний баланс системи та умови його забезпечення на вказаній відстані з урахуванням топології і кількості кінцевих користувачів;
спроектувати і проаналізувати роботу лінійного оптичного тракту ВОСП та його основних компонентів;
розробити структурну схему цифрової ВОСП з оптимальним набором компонентів для забезпечення 4-кратного запасу пропускної здатності мережі у майбутньому;
удосконалити схеми основних активних елементів лінійного оптичного тракту ВОСП на основі сучасної елементної бази;
здійснити комп’ютерне моделювання теоретичної границі пропускної здатності ВОСП.
Об’єкт дослідження – процеси передачі інформації у цифрових волоконно-оптичних системах.
Предмет дослідження – методи, моделі і засоби організації зв’язку у цифрових волоконно-оптичних системах передачі.
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку метод організації волоконно-оптичного зв’язку для вузлів ВОСП із синхронною цифровою ієрархією, який базується на аналізі енергетичного балансу системи із урахуванням ресурсу інформаційної ємності (чинників фундаментальних обмежень волокна, лазерів і фотоприймачів), що дозволило підвищити ефективність використання активного мережевого обладнання і ресурсів оптичного кабелю (за рахунок мінімізації потрібної кількості оптичних волокон) з урахуванням запасу для потенційного збільшення пропускної здатності спроектованої ВОСП.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі отриманих теоретичних положень розроблено структурну організацію і вдосконалено роботу цифрової ВОСП, зокрема:
- Розроблено структурну схему організації цифрової волоконно-оптичної мережі із оптимальним вибором елементів, яка враховує попередній теоретичний аналіз інформаційної ємності оптичного кабелю та перспективи підвищення пропускної здатності в майбутньому;
- Удосконалено комп’ютерну модель для оцінювання спектральної ефективності хвилевого ущільнення для цифрових систем волоконно-оптичного зв’язку, що дозволяє оптимізувати вибір кількості каналів WDM (або DWDM) для ефективного використання ресурсу смуги пропускання оптичного кабелю з урахуванням особливостей конкретної цифрової ВОСП.

## Slide 5
<number>
Аналіз технологій волоконно-оптичних мереж
Основні топології ВОСП: кільцева, лінійна (магістральна), зіркоподібна
Волоконно-оптична мережа передачі даних із часовим мультиплексуванням
Магістраль (двостороння) Зірка Подвійне кільце
Notes: <number>

## Slide 6: Технологія хвилевого мультиплексування (WDM)
<number>
Волоконно-оптична система цифрової передачі даних із хвилевим мультиплексуванням
SMUX – оптичний мультиплексор ведення/виведення, М – мультиплексори,
ДМ – демультиплексори, Ф – фільтри, ЛП – лінійний підсилювач, ПП – попередній підсилювач, ОЛТ – оптичний лінійний тракт

## Slide 7
<number>
Аналіз характеристик оптичних волокон для ВОЛЗ
Власні втрати ОВ
Дисперсія ОВ
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
Розробка і аналіз роботи ВОСП
Вибір елементів трансівера
Трансівер (SFP- модуль) - FoxGate X2d-DWDM-2SM
Характеристики | Тип лазера для SFP-модуля |  | 
 | JDSU 54TM-3XYZ | CyOptics D2500 | Nel NLK3C8CAKB
Діапазон робочих довжин хвиль, нм | 1500-1580 | 1530- 1570 | 1530- 1565
Потужність, дБм | -1.5…2 | 1 | -1…2
Пороговий струм накачки, мА | 20…50 | 12…50 | 15…30
Рівень подавлення бічних мод, дБ | 30 | 30 | 35
Час наростання/ спаду, пс | 150 | 130 | 125
Максимальна швидкість передачі, Гбіт/с | 2.5 | 2.5 | 10

## Slide 9
<number>
Розрахунок характеристик і вибір оптичного кабеля
Чисельна апертура ОВ
Втрати (поперечний зсув 0,5 мкм)
Втрати (кутовий зсув 0,3º)
L = Krel  -4 + OH() + Ce–k/ =0,21дБ/км
Коефіцієнт втрат (загасання ОВ)
Хроматична дисперсія ОВ
Поляризаційна модова дисперсія ОВ
Смуга пропускання ОВ
Опотволокно – Сorning Truwave SMF-28
Оптичний кабель (4 жили) - SNR-FOCA-UT4-04-C
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Розрахунок енергетичного балансу ВОСП
Е – енергетичний запас; αк – кілометричний коефіцієнт загасання ОВ (0,21 дБ/км);
αрз – коефіцієнт загасання роз'ємних з'єднань (0,3дБ); nрз – кількість роз'ємних з'єднань, по одному на вході і виході ОВ; αнз – коефіцієнт загасання нероз'ємних з'єднань, місця зварки світловодів (0,1 дБ); nнз – кількість нероз'ємних з'єднань;
αмз – коефіцієнт загасання через макровигини(0,3дБ);
αзз – запас по загасанню (3…5дБ); Lдр – ділянка регенерації
Довжина регенераційної ділянки
Довжина регенераційної ділянки
( з дисперсією, стандарт 10GBASE-LR)

## Slide 11
<number>
Границя інформаційної ємності (критерій Хартлі-Шеннона)
W – спектральна ширина каналу,
– відношення сигнал-шум,
– спектральна ефективність системи.
Границя чутливості фотоприймача p-i-n ФД
Спектральна ефективність (з шумами оптичних підсилювачів)
де ns – кількість волоконних прольотів, а – стала, G – коефіцієнт підсилення оптичного підсилювача, h – стала Планка, v – робоча частота, В – смуга пропускання оптичного волокна
Границя інформаційної ємності ВОСП

## Slide 12
<number>
Фундаментальні обмеження пропускної здатності

## Slide 13
<number>
Вплив нелінійної дисперсії на пропускну здатність ВОСП

## Slide 14: Топологія цифрової ВОСП (подвійне кільце)
<number>

## Slide 15: Структурна схема магістралі ВОСП при використанні хвилевого мультиплексування
<number>

## Slide 16: Схема модуля оптичного EDFA-підсилювача
<number>

## Slide 17
<number>
Висновки
Notes: <number>

## Slide 18
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
<number>