## Slide 1
Вінницький національний технічних університет
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту
Удосконалення методики діагностування
гальмівної системи легкового автомобіля
Графічний матеріал до
магістерської кваліфікаційної роботи
на тему:
Розробив: ст. гр. 1АТ-14м з/н
Ткачук Б.В.
Керівник: к.т.н., доц.
Кашканов В. А.
Вінниця – 2015 р.
Факультет машинобудування та транспорту

## Slide 2
2
Мета роботи – вдосконалення методики діагностування гальмівних систем легкових автомобілів на роликових гальмівних стендах силового типу за рахунок підвищення ступеню адекватності одержуваних результатів до результатів дорожніх випробувань
Об’єкт дослідження – процеси діагностування гальмівних систем автомобілів методами дорожніх і стендових випробувань
Предмет дослідження – методи і засоби вдосконалення процесу діагностування, спрямовані на підвищення адекватності результатів діагностування автомобілів на стендах з результатами його випробувань на дорозі
Методи дослідження: за результатами системного аналізу сучасних методів і засобів діагностування гальмівних систем визначені шляхи вдосконалення методики діагностування на роликових гальмівних стендах. Дослідження процесів гальмування автомобіля на стенді та на дорозі виконані за результатами аналізу експериментальних даних з застосуванням методів математичної статистики для подальшого прогнозування процесів гальмування в інших умовах випробувань
Завдання дослідження:
1. Розробити методику прогнозування гальмівних властивостей автомобілів повної маси за результатами випробувань автомобілів спорядженої маси;
2. Розробити математичну модель гальмування легкового автомобіля на дорожньому покритті за характеристиками, що визначені на стенді, з врахуванням його завантаження, параметрів режиму гальмування та зчіпних властивостей дорожньої поверхні;
3. Провести визначення адекватності результатів діагностування, одержуваних за допомогою стендових випробувань, до результатів дорожніх випробувань;
4. Розробити практичні рекомендації для застосування запропонованої методики діагностування гальмівної системи і вимог до засобів для її реалізації.

## Slide 3
Наукова новизна одержаних результатів
– за результатами експериментальних і статистичних досліджень процесу гальмування на роликових гальмівних стендах силового типу удосконалені наукові основи та методики визначення характеристик приведення в дію гальмівної педалі в режимі екстреного гальмування, гальмівного механізму кожного колеса ДТЗ з гідроприводом як в режимі екстреного, так і повільного гальмування, системи "колесо - опорна поверхня";
– удосконалено наукові основи емпіричного визначення характеристик гальмівної системи за результатами стендових випробувань ДТЗ і прогнозування цих характеристик для умов стендових і дорожніх випробувань
Практичне значення одержаних результатів
Розроблені і експериментально перевірені методики для емпіричного визначення характеристик привода і гальмівних механізмів у процесі випробувань легкового автомобіля, за якими можна прогнозувати показники ефективності гальмування цього ж автомобіля як на стенді, так і на дорожньому покритті з заданими значеннями коефіцієнта зчеплення.
Розроблені рекомендації щодо впровадження зазначених методик на виробництві для діагностування гальмівних систем, науково обґрунтовані і сформульовані вимоги до діагностичного обладнання для можливості реалізації запропонованої методики.
3

## Slide 4
Переваги та недоліки дорожніх та стендових методів випробувань
4
Переваги дорожнього методу: відповідає режиму роботи гальмівної системи
в умовах експлуатації
Недоліки дорожнього методу: - постійний контроль стану ділянки дороги;
- високі метрологічні вимоги до засобів вимірювань;
- проблеми нормування;
- не вказують на несправність, а вказують на відповідність
або невідповідність показників ефективності гальмування вимогам безпеки дорожнього руху
Переваги стендових методів:
опорна поверхня не потребує спеціального обслуговування і підтримування;
дозволяють локалізувати відкази або відшукати несправності;
дозволяють кількісно оцінювати нерівномірність гальмівних сил коліс осі
Недоліки стендових методів:
труднощі у вирішенні проблеми нормування двох і більше взаємопов'язаних
і взаємодоповнюючих параметрів;
результати випробувань ДТЗ у двох станах завантаження не завжди адекватні між собою і
часто неадекватні результатам дорожніх випробувань;
вплив на результат діагностування невідповідності режимів діагностування і експлуатації
автомобілів
- опорні поверхні мають характеристики, відмінні від характеристик дорожнього покриття

## Slide 5
5
Параметри, які необхідно контролювати під час періодичних випробувань робочих гальмівних систем
Узагальнюючі параметри, які характеризують гальмівну систему:
- гальмівний шлях автомобіля, який характеризує ефективність гальмування;
- відхилення від коридору руху встановленої ширини, яке характеризує стійкість автомобіля в процесі гальмування;
- витрата енергії або робочого тіла в процесі гальмування, а також за відсутності гальмування, що характеризує конструктивні характеристики привода і його герметичність в експлуатації;
- тривалість досягнення в приводі встановленого тиску робочого тіла і його максимальне значення, що характеризує продуктивність привода та його технічний стан.

## Slide 6
6
Необхідні вимірювані параметри діагностування гальмівних систем автомобілів на роликових стендах
У процесі діагностування гальмівних систем автомобілів на роликових стендах у відповідності до ДСТУ 3649-97 вимірюють:
максимальні значення гальмівних сил, які досягаються на кожному з коліс автомобіля, за умови відсутності їх блокування або за умови не перевершування приводного зусилля на органі керування pп нормативного значення;
тривалість спрацьовування для кожного колеса, а для ДТЗ береться значення для того з коліс, виконавчий механізм якого знаходиться у найгірших умовах – тобто береться найбільше з визначених значення;
максимальне значення приводного зусилля (екстреного режиму гальмування темп приведення не повинен перевершувати 0,2 с; для режиму плавного приведення темп приведення знаходиться в межах від 2 до 10 с);
величину відносного ковзання коліс (застосовується для запобігання блокуванню коліс на роликах стенда або сигналізації про його виникнення для того, щоб уникнути небажаного місцевого зношування протектора шини в процесі випробувань)
Для того, щоб оцінити ефективність гальмування автомобіля в процесі гальмування за результатами стендових випробувань необхідно, виходячи з виміряних на стенді параметрів і характеристик, визначити розрахунковим шляхом такі параметри, як гальмівний шлях автомобіля або його сповільнення в функції часу, або сумарну гальмівну силу в функції часу, приведену до умов гальмування на дорожньому покритті з заданими характеристиками

## Slide 7
7
Реалізація удосконаленої методики діагностування гальмівних систем
Приводне зусилля у функції часу.
Визначення на стенді поточних значень гальмівних сил в залежності від приводного зусилля.
Навантаження на кожне колесо.
Час спрацьовування для кожного колеса
Вимірюється на роликовому стенді:
Розраховується:
1. Апроксимується зареєстроване приводне зусилля.
2. Визначається зусилля прокручування незагальмованого колеса.
Реалізуєма гальмівна сила, в залежності від значень коефіцієнта зчеплення, нормальних реакцій та відносного ковзання коліс при гальмуванні.
Гальмівні моменти на колесах автомобіля
Прогнозована величина гальмівного шляху автомобіля

## Slide 8
8
Тиск в приводі можна описати експоненціальною залежністю в функції часу:
де - максимальне значення приводного зусилля на органі керування або тиску в приводі;
– емпіричні коефіцієнти, визначаються із умов додержування заданого максимального зусилля,
темпу його наростання в часі
Визначення тиску в гідроприводі гальмівної системи автомобіля
1 – тиск у приводі гальм коліс другої осі за результатами вимірювань. 2 – результат апроксимації залежності тиску у приводі гальм коліс другої осі у функції часу

## Slide 9
9
Характерні точки типових гальмівних діаграм автомобілів з гідравлічним приводом
Характеристика з вакуумним підсилювачем
Характеристика без апаратів трансформації тиску в приводі (вакуумних підсилювачів, обмежувачів тиску, автоматичних регуляторів гальмівних сил

## Slide 10
10
Основні характерні види нелінійності характеристик гальмівних механізмів, обумовлені їх технічним станом
Нелінійність характеристик, обумовлена змінюванням характеру розподілу питомого тиску в контакті накладка-гальмовий барабан в процесі загальмовування
Нелінійність характеристики, обувлена нерівномірним зношуваннясм поверхні гальмового барабана (овальність) чи порушенням технології розточування

## Slide 11
11
Можливості реалізації характеристик гальмівних механізмів, виходячи з умов зчеплення колеса з опорною поверхнею
Вплив на гальмівну характеристику нормальної складової навантаження на колесо

## Slide 12
12
Визначення гальмівного шляху автомобіля
гальмівний момент
момент інерції колеса описується наступним апроксимуючим поліномом

## Slide 13
13
Порівняння результату приведення даних стендових
випробувань автомобіля Daewoo Lanos до умов дорожніх випробувань
1 – поточні значення приводного зусилля на педалі, одержані під час дорожніх випробувань; 2 – характеристика приводного зусилля на педалі, отримана за результатами апроксимації експериментальних даних; 3 – поточні значення швидкості автомобіля, визначені експериментально; 4 – поточні значення швидкості автомобіля; 5 – поточні значення сповільнення автомобіля, одержані експериментально; 6 – поточні значення сповільнення автомобіля, розраховані за допомогою математичної моделі; 7 – результати розрахунку гальмівного шляху у графічній формі; 8 – порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень з основною приведеною похибкою по відношенні до результату дорожніх випробувань

## Slide 14
14
Основні висновки по роботі
За результатами експериментальних і статистичних досліджень процесу гальмування на роликових гальмівних стендах силового типу розроблені наукові основи та методику автоматизованого визначення характеристик: приведення в дію гальмівної педалі в режимі екстреного гальмування; гальмівного механізма кожного колеса автомобіля з гідроприводом як в режимі екстреного, так і повільного гальмування; системи "колесо - опорна поверхня". Характеристики дозволяють прогнозувати показники ефективності гальмування такого автомобіля у стані завантаження до повної маси як на стенді, так і на дорожньому покритті з заданими значеннями коефіцієнта зчеплення.
Розроблено математичну модель гальмування легкового автомобіля на дорожньому покритті за характеристиками, що визначені на стенді, з врахуванням його завантаження, параметрів режиму гальмування та зчіпних властивостей дорожньої поверхні.
З використанням визначених на стенді характеристик та математичної моделі процесу гальмування автомобіля розроблено методику, яка дозволяє на підставі випробувань конкретного автомобіля на роликовому гальмівному стенді силового типу в спорядженому стані прогнозувати його гальмівні властивості для умов гальмування з повною масою як на стенді, так і на дорозі, що забезпечує можливість випробовувати автомобілі з гідроприводом у спорядженому стані, при цьому похибка прогнозу не перевищує 5%, що менше від нормативних вимог (не більше 10%), встановлених в ДСТУ 3333-96 та ДСТУ 3649-97.
Розроблені рекомендації щодо використання методики діагностування гальмівних систем на виробництві. Науково обґрунтовані і сформульовані вимоги до діагностичного обладнання, необхідного для реалізації запропонованої методики.