## Slide 1
ПРОЕКТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИВАТНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОСТІВ ПРОВАЙДЕРА
Виконав:ст. гр. ТСМ-14м
Заяць В.В.
Керівник: к.т.н., доц.
Гикавий В.А.

## Slide 2: Властивості приватної мережі
<number>
Изольованість від інших мереж.
Незалежний вибір смережевих технологій: вибір обмежується лише можливостями виробників обладнання.
Незалежна система адресації. У приватних мережах немає обмежень на вибір адрес: вони можуть бути будь-якими.
Передбачувана продуктивність. Власні канали зв'язку гарантують заздалегідь відому пропускну спроможність між вузлами підприємства (для глобальних з'єднань) або комунікаційними пристроями (для локальних з'єднань).
Максимально можлива безпеку. Відсутність зв'язків із зовнішнім світом убезпечує від атак ззовні і істотно знижує ймовірність "прослуховування" трафіку по шляху слідування.

## Slide 3: Загальний варіант проектування VPN
<number>

## Slide 4: Компоненты MPLS VPN
<number>
Customer Edge Router, CE – граничний маршрутизатор клієнта
Provider Router, P – внутрішній маршрутизатор магістральної мережі провайдера
Provider Edge Router, PE – граничний маршрутизатор мережі провайдера

## Slide 5: Протоколи маршрутизації РЕ
<number>
VRF - VPN Routing and Forwarding

## Slide 6: Маршрут пакета VPN
<number>

## Slide 7
<number>
Способи утворення захищених віртуальних каналів
Будь-який з двох вузлів віртуальної мережі, між якими формується захищений тунель, може належати кінцевій чи проміжній точці потоку повідомлень, який захищають. Відповідно можливі різні способи утворення захищеного віртуального каналу.
  кінцеві точки тунелю співпадають з кінцевими точками потоку повідомлень
  кінцевою точкою захищеного тунелю обирають брандмауер або граничний маршрутизатор локальної мережі, захищений тунель утворюється лише у публічній мережі
  в якості кінцевих точок захищеного тунелю виступають засоби, що встановлені не на комп’ютерах користувачів, а на площах провайдерів Інтернет

## Slide 8
<number>
Кінцеві точки тунелю співпадають з кінцевими точками потоку повідомлень
Цей варіант є найкращим з міркувань безпеки
Приклади кінцевих точок:
  сервер у центральному офісі компанії і робоча станція користувача у віддаленій філії
  портативний комп’ютер співробітника, який перебуває у відрядженні
Перевагою такого варіанту є те, що захист інформаційного обміну забезпечується на всьому шляху пакетів повідомлень
Суттєвий недолік цього варіанту – децентралізація керування
  Засоби утворення захищених тунелів повинні встановлюватись і належним чином налаштовуватись на кожному клієнтському комп’ютері, що у великих мережах є занадто трудомісткою задачею

## Slide 9
<number>
Кінцева точка захищеного тунелю – брандмауер або граничний маршрутизатор локальної мережі
Захищений тунель утворюється лише у публічній мережі
Якщо відмовитись від захисту трафіка всередині локальної мережі (або локальних мереж), що входить до складу VPN, можна досягти помітного спрощення задач адміністрування
  Захист трафіка всередині локальної мережі може забезпечуватись іншими засобами, такими, як, наприклад, реєстрація дій користувачів і організаційні заходи

## Slide 10
<number>
Рівні реалізації VPN
Реалізація VPN можлива засобами протоколів
  Сеансового рівня (SSL/TLS, SOCKS)
  Мережного рівня (IPsec)
  Канального рівня (PPTP, L2TP)
Поза розглядом залишаються системи шифрування на прикладному рівні, які реалізуються у деяких протоколах (SHTTP тощо), або просто деякими спеціальними прикладними програмами (наприклад, PGP)
  Зазначені засоби здатні забезпечити захист інформаційного обміну, але вони
    не є прозорими для прикладних програм
    як правило, вони не забезпечують усіх необхідних функцій
    вони не відносяться до засобів утворення VPN

## Slide 11: Захист віртуальних каналів на канальному рівні
Утворення захищених тунелів на канальному рівні моделі OSI забезпечує незалежність від протоколів мережного рівня і всіх вищих рівнів
  Таким чином досягається максимальна прозорість VPN
Недоліки:
  Ускладнюються задачі конфігурації і підтримки віртуальних каналів
  Ускладнюється керування криптографічними ключами
  Зменшується набір реалізованих функцій безпеки
В якості протоколів на цьому рівні використовуються:
  PPTP (англ. – Point-to-Point Tunneling Protocol)
  L2F (англ. – Layer-2 Forwarding)
  L2TP (англ. – Layer-2 Tunneling Protocol)
Усі названі протоколи не специфікують протоколи автентифікації та шифрування

## Slide 12: Висновок
Створена мережа є дещо ідеалізованою, так як не враховує всіх особливостей елементів і їх параметрів та не враховує фактори зовнішнього середовища.