УДК 629.361.3-027.45

## ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ СМІТТЄВОЗІВ

Березюк О.В., к.т.н., доц.

Збирання та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) є основним завданням санітарного очищення населених пунктів і здійснюється більше ніж 4,1 тис. спеціальними автомобілями (сміттєвозами). Зношеність автопарку сміттєвозів комунальних підприємств України складає майже 70% [1]. Тому підвищення довговічності сміттєвозів, як основної ланки в структурі машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів, є актуальною науково-технічною проблемою.

На рис. 1 показано пробіг до напрацювання на відмову основних компонентів сміттєвозів із боковим способом завантаження ТПВ [2].

Рисунок 1 – Пробіг до напрацювання на відмову основних компонентів сміттєвозів із боковим способом завантаження ТПВ

Як видно із рис. 1 найменшу довговічність серед основних компонентів сміттєвозів із боковим способом завантаження ТПВ має гідравлічна система. Найбільшу небезпеку становлять значні навантаження на елементи приводу, викликані перехідними процесами під час пуску. Враховуючи значну масу контейнерів з ТПВ (до 0,5 т) перевантаження можуть досягати значних величин. Особливу небезпеку це становить для вузлів з’єднання гідроциліндр-важіль, гідроциліндр-кузов, а також для гнучких трубопроводів високого тиску, які підводять робочу рідину до гідроциліндра. Такі стрибки тиску в режимі перехідних процесів можуть стати причиною розриву трубопроводів високого тиску, виходу обладнання з робочого стану. Тому дослідження стійкості роботи гідроприводу та якості перехідних процесів під час пуску мають велике значення для визначення раціональних параметрів робочих органів сміттєвозів з метою підвищення довговічності роботи сміттєвозів в цілому. Отримано залежності таких показників якості перехідних процесів, як час регулювання та відносне перерегулювання, від основних параметрів робочих органів сміттєвозів під час завантаження [3, 4] та вивантаження [5, 6] ТПВ, відповідно, які дозволяють розрахувати раціональні параметрів робочих органів сміттєвозів, що забезпечують якісні перехідні процеси під час пуску гідроприводів.

## Література

1. Інформація щодо проведеного моніторингу та аналізу ситуації на ринках поводження з побутовими відходами, їх перероблення та захоронення за 2015 рік. – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/monitoryng_NKREKP_vidhody-2015.pdf.

2. Алтунина М. С. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта кузовных мусоровозов : дис. … канд. техн. наук :  05.05.04  / М. С. Алтунина. – Новочеркасск, 2015. – 145 с.

3. Березюк О. В. Дослідження динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози / О. В. Березюк // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Зовнішрекламсервіс. – 2009. – № 33. – С. 403-406.

4. Березюк О. В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів перевертання контейнера під час завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз / О. В. Березюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 5. – С. 60-64.

5. Березюк О. В. Дослідження динаміки гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвозів / О. В. Березюк // Машинознавство. – Львів : НУ “Львівська політехніка”. – 2008. – № 10 (136).(– С. 25-28.

6. Березюк О. В. Вплив характеристик тертя на динаміку гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – № 3 (68). – С. 45-50.

Березюк Олег Володимирович – к.т.н, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет