## Slide 1: Вінницький національний технічний університет “Радіовимірювальні сенсори вологості газових середовищ з частотним вихідним сигналом” Дипломна робота зі спеціальності 7.05090101 – Радіотехніка Керівник ДР – д.т.н, проф.Осадчук О.В. Розробив студент гр. РТ – 14сп Тарасов О.О.

## Slide 2: Мета роботи Метою даної роботи є дослідження сучасного стану та основних різновидів радіовимірювальних сенсорів вологості газових середовищ з частотним вихідним сигналом. Актуальність роботи Мікроелектроніка є потужним прискорювачем індустрії первинних перетворювачів, вона є єдиною технологією, що може забезпечити необхідну масовість виробництва первинних перетворювачів, провідне місце серед яких займають частотні перетворювачі вологості на основі МДН-транзисторних структур з від’ємним опором. Саме використання реактивних властивостей і від’ємного опору напівпровідникових приладів дозволяє підвищити не тільки чутливість, а і точність перетворення інформативного сигналу – відносної вологості навколишнього середовища в частоту. Використання МДН-транзисторних структур дає змогу не тільки зменшити залежність вимірювального параметру – відносної вологості від впливу температури навколишнього середовища, а також з використанням сучасних напрямків технологій мікроелектроніки розробляти і створювати вологочутливі елементи на основі МДН-транзисторів, що не можливо на основі біполярних транзисторів.

## Slide 3: Конструкція ємнісного сенсора вологості
Сенсор вологості : 1 – діелектрична підкладка; 2 – електрод; 3 – верхній електрод; 4 – шар вологочутливого матеріалу; 5 – вологочутливий матеріал; 6 – електропровідні мікрочастинки; 7 - виводи

## Slide 4: Функціональна схема пристрою діелькометричного контролю “Іскра”
Функціональна схема пристрою: 1 – мостова вимірювальна схема; 2 – ємнісний сенсор; 3 – перший генератор змінної напруги; 4 – другий генератор змінної напруги; 5 – регулятор частоти; 6 – реєстратор; 7 – регулятор чутливості; 8 – перемикач; 9 – магазин ємностей; 10 – джерело постійного струму; 11 – параметричний стабілізатор напруги

## Slide 5: Пристрій для вимірювання вологості, який використовується як у вимірювальній техніці, так і при безперервному вимірюванні вологості матеріалу в потоці теплоносія
Пристрій для вимірювання вологості: 1 – зразковий первинний перетворювач; 2 – герметична кришка; 3 – робочий первинний перетворювач; 4, 5 – автогенератори; 6, 7 – перетворювачі частота – напруга; 8 – обчислювальний пристрій; 9 – тензометричний сенсор густини; 10 – регулюючий компаратор; 11 – очисний пристрій

## Slide 6: Частотний перетворювач на основі двох МДН-транзисторів
Схема частотного перетворювача вологості
на основі двох МДН-транзисторів
Еквівалентна схема перетворювача по постійному струму

## Slide 7: Вольт-амперна характеристика вологочутливого частотного перетворювача на основі двох МДН-транзисторів
Експериментальні та теоретичні ВАХ частотного перетворювача вологості
на основі BSH 201 і BF 998
– Експериментальні ВАХ частотного перетворювача
на основі КП 301 В і КП 327 АИ

## Slide 8: Еквівалентна схема частотного перетворювача з вологочутливим МДН-конденсатором
Перетворена еквівалентна схема

## Slide 9: Теоретична залежність активної складової повного опору від відносної вологості навколишнього середовища
Експериментальна і теоретична залежність реактивної складової повного опору від відносної вологості навколишнього середовища

## Slide 10: Експериментальна та теоретична залежність частоти генерації від зміни відносної вологості навколишнього середовища вологочутливого конденсатора на основі аморфного двоокису кремнію
Експериментальні і теоретичні залежності частоти генерації від зміни відносної вологості навколишнього середовища вологочутливого конденсатора фірми PHILIPS

## Slide 11: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ