## Slide 1: Розробка системи електропривода насосної станції нафтопереробного заводу
Виконав: студент групи ЕПА-14сп Мельник А.Г.

## Slide 3
Техніко-економічне порівняння способів регулювання насосних установок |  |  |  |  | 
Показники | Тип системи |  |  |  | 
 | Дроселю- вання | Зміна частоти обертання робочого колеса насоса | Байпа- сування | Зміна кута установки лопатей робочого колеса насоса | Система активного регулювання продуктивності
Капіталовкладення К, грн | 26340 | 32680 | 21730 | 34360 | 23650
Еа | 0,1 |  |  |  | 
Амортизаційні відрахування Са = Еа ×К, грн. | 2634 | 3268 | 2173 | 3436 | 2365
Ео | 0,015 |  |  |  | 
Витрати на обслуговування і ремонт Со = Ео × К, грн. | 395 | 490 | 326 | 515 | 355
Вартість електроенергії mo, грн/кВт год | 1,59 |  |  |  | 
Kоефіцієнт завантаження kз | 0,98 |  |  |  | 
Річний час роботи Тр, год | 8760 |  |  |  | 
ККД hд, % | 0,94 |  |  |  | 
Втрати потужності DР=kз ×Рн ×(1-hд/hд), кВт | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01
Коефіцєнт, що враховує діапазон регулювання кутової швидкості kw | 0,81 | 0,58 | 0,98 | 0,74 | 0,89
Кількість втраченої електроенергії за рік DW=DР*Тр*kw, кВт | 78118 | 55936 | 94513 | 71367 | 85833
Витрати на електроенергію СDW = mo*DW, грн | 124208 | 88939 | 150276 | 113474 | 136475
Собіварітсть С = Са + Со + СDW, грн. | 127237 | 92697 | 152775 | 117425 | 139195
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен | 0,12 |  |  |  | 
Зведені витрати З = Ен ×К + С, грн. | 130 398 | 96 619 | 155 382 | 121 548 | 142 033

## Slide 11
Дякую за увагу!
Доповідь завершено.