## Slide 1
Доплерівський ультразвуковий витратомір природного газу
МКР виконала: ст. гр. МП-14м
Стасюк М. О.
Науковий керівник: д.т.н., професор,
зав. каф. електроніки
Білинський Й. Й.
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування

## Slide 2
Актуальність теми
Через постійне зростання цін на різні види енергії важливим завданням сьогодення є максимально точний контроль витрат рідких і газоподібних середовищ.
Основною проблемою комерційних відносин при поставчанні рідких і газоподібних середовищ є дисбаланс, що виникає при фізичному обліку від постачальника до споживача. Загальними факторами, що визначають виникнення цього дисбалансу, є похибки у вимірюванні об’єму речовини, відсутність достовірного обліку через невисоку точність і обмежений діапазон лічильників, несправності вузлів обліку. Для уникнення такого дисбалансу необхідно вибрати витратомір, який має всі необхідні характеристики для забезпечення точного вимірювання витрат.
Найперспективнішими на сьогодні є ультразвукові витратоміри, через їх надійність (вимірювання лишаються відносно точними, навіть коли датчик виходить з ладу), відсутність створення додаткових втрат напору, калібрування точності до <0,1%, а також відсутність рухомих частин і частин, що виступають у потік.
Мета МКР :
Підвищення точності визначення витрат природного газу шляхом розробки доплерівського ультразвукового витратоміра

## Slide 19
ВИСНОВКИ
Проаналізовано існуючі методи вимірювання витрати природного газу та розроблено їх класифікацію.
2. На основі аналізу літературних джерел і математичної моделі розраховано доплерівський зсув для повітря і водню при різних значеннях температури і швидкості потоку 3 м/с. Встановлено, що при зміні температури на 1 градус різниця частот змінюється приблизно на 0.2%. Якщо не враховувати температуру газу то похибка при зміні його температури на 10 градусів збільшиться на 1−2 % в залежності від конкретного випадку. Отже, врахування температури газу при розрахунку витрат дозволить суттєво підвищити точність вимірювання.
3. Встановлено, що оскільки спектри частот, отримані перетворенням Фур’є і перетворенням Хартлі мають незначні відмінності і точно виділяють основні частоти сигналів, то в ультразвукових витратомірах доцільним є використання перетворення Хартлі як більш простого в реалізації.
4. Розроблено стуктурну схему та схему електричну принципову доплерівського ультразвукового витратоміра.
5. Розроблено друковану плату доплерівського ультразвукового витратоміра із габаритами 132,7×92,5 мм
6. В розділі охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях для підвищення безпеки роботи доплерівського ультразвукового витратоміра в умовах дії загрозливих чинників було здійснено розрахунок екрану, товщина якого має становити 0,2 см.
7. В економічній частині розраховано витрати на розробку та виготовлення нового технічного рішення сума яких складає 42439,39 гривень. В результаті аналізу обрахунків зроблено висновок, що спроектований пристрій у виробництві дешевший за аналог і є високо конкуренто спроможним. Період окупності складе близько 1,4 роки.