## Slide 10: ВПЛИВ ЖОРСТКОГО РОСТВЕРКУ НА РОБОТУ ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що за допомогою даного дослідження можна раціонально використовувати жорсткість ростверку, що дає змогу краще включити в роботу палі, зменшити витрату матеріалів та габаритність фундаменту, що в свою чергу дасть змогу значно зменшити витрати.
Мета даної роботи – дослідити вплив жорсткості ростверку на напружено деформований стан пальового фундаменту при однаковій довжині паль та однаковому навантаженні на фундамент.
Задачами наукової роботи є:
Дослідити перерозподіл навантаження на палі серед запропонованих варіантів жорсткості фундаменту, яка в свою чергу прямо пропорційна висоті ростверку;
Дослідити напружено-деформований стан ростверку в кущовому пальовому фундаменті в залежності від жорсткості, кроку, кількості паль та грунтових умов;
Виконати економічне обґрунтування.

## Slide 11
Кі-сть паль | 16 паль |  |  |  |  |  |  |  | 9 паль |  |  |  |  |  |  |  | 5 паль |  |  |  |  |  |  | 
Розмір ростверка, м | 3,3*3,3 м |  |  |  | 6,0*6,0 м |  |  |  | 2,4*2,4 м |  |  |  | 4,2*4,2 м |  |  |  | 2,1*2,1 м |  |  |  | 3,3*3,3 м |  |  | 
Відстань між палями | 3d |  | 6d |  | 3d |  | 6d |  | 3d |  | 6d |  | 3d |  | 6d |  | 3d |  | 6d |  | 3d |  | 6d | 
Товщина ростверка, мм | 500 | 1000 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 1500
Параметри, необхідні для моделювання різних варіантів пальового фундаменту

## Slide 12
Рисунок 1– Початкова модель пальового фундаменту
Рисунок 3 – Модель пальового фундаменту з трьохмірним масивом
Рисунок 2 – Параметри, які необхідні для створення трьохвимірного грунтового масиву

## Slide 13
Рисунок 4 – Сумісна робота паль з ростверком після розрахунку
Рисунок 5 – осідання фундаменту після розрахунку

## Slide 14
Рисунок 6 – Момент по осі ОУ, який виникає в ростверку
Рисунок 7 – повздовжні сили, що виникають в палях

## Slide 15
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 69.35 | 70.47 | 70.55
Середні | 66.8 | 65.04 | 64.85
Крайні | 68.18 | 67.95 | 67.91
Рисунок 8 – Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 16 штук, розташованих на відстані 3d одна від одної у суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 723.07 | 732.08 | 733.01
Нормативний | 792 | 792 | 792
Рисунок 10 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 16 паль при відстані між ними 3d у суглинку
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 78.53 | 92.93 | 94.6
Середні | 98.61 | 79.96 | 77.91
Крайні | 87.44 | 86.77 | 89.67
Рисунок 9 – Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 16 штук, розташованих на відстані 6d одна від одної в суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 723.07 | 732.08 | 733.01
Нормативний | 792 | 792 | 792
Рисунок 11 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 16
паль при відстані між ними 6d у суглинку

## Slide 16
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 58.74 | 58.98 | 59.01
Середні | 57.27 | 55.67 | 55.56
Крайні | 54.89 | 57.36 | 57.3
Рисунок 12– Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 9 штук, розташованих на відстані 3d одна від одної у суглинку
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 68.72 | 71.47 | 71.76
Середні | 72.56 | 65.26 | 64.5
Крайні | 70 | 68.46 | 68.29
Рисунок 13 – Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 9 штук, розташованих на відстані 6d одна від одної в суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 287.51 | 290.81 | 291.17
Нормативний | 300 | 300 | 300
Рисунок 14 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 9
паль при відстані між ними 3d у суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 556.18 | 577.17 | 579.37
Нормативний | 599.99 | 599.99 | 599.99
Рисунок 15 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 9
паль при відстані між ними 6d у суглинку

## Slide 17
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 86.56 | 86.62 | 86.6
Середні | 83.11 | 82 | 81.87
Рисунок 16 – Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 5 штук, розташованих на відстані 3d одна від одної в суглинку
Chart: Товщина ростверку, мм
| 500 | 1000 | 1500
Кутові | 83.68 | 84.95 | 85.06
Середні | 83.85 | 78.84 | 78.32
Рисунок 17 – Графік розподілу навантаження на палі групи в залежності від товщини ростверку при кількості паль 5 штук, розташованих на відстані 6d одна від одної в суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 123.17 | 137.89 | 137.98
Нормативний | 168 | 168 | 168
Рисунок 18 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 5
паль при відстані між ними 3d у суглинку
Chart: Товщина ростверка, мм
| 500 | 1000 | 1500
Фактичний | 249.7 | 255.7 | 256.31
Нормативний | 302.4 | 302.4 | 302.4
Рисунок 19 – Графік порівняння фактичного і нормативного моменту для 5
паль при відстані між ними 6d у суглинку

## Slide 18
Було виконано дослідження впливу жорсткого ростверку на роботу стовпчастого пальового фундаменту. Основними параметрами, на які впливає жорсткість ростверку, яка прямо пропорційна висоті пальового фундаменту, є:
напружено-деформований стан ростверку у складі пальового фундаменту;
перерозподіл зусиль між палями групи.
Крім основного параметра – жорсткості, на роботу пальового фундаменту впливають ще такі фактори:
кількість паль у групі;
взаємне розташування паль та відстань між ними;
грунтові умови, у яких знаходиться пальовий фундамент;
товщина ростверку.
Проаналізувавши перерозподіл зусиль між палями, можна прийти до висновку, що при збільшенні товщини ростверку середні палі розвантажуються, на крайні палі майже не впливає жорсткість ростверку, у той час як кутові палі завантажуються інтенсивніше.
При збільшенні товщини ростверку сам ростверк на себе сприймає більшу частку навантаження. Ця величина сягає від 9% до 65% в залежності від грунтового середовища.
При цьому, чим більша жорсткість ростверку, тим більший виникає у ньому момент. Якщо порівнювати фактичний момент, отриманий у результаті чисельного моделювання, а також порахований за нормативним документом, то можна прийти до висновку, що фактичний момент на 4-27% менший від нормативного.
Найголовнішим аспектом є економічна ефективність. При влаштуванні фундаментів з однаковими розмірами , технологією та методами влаштування, економічні показники можуть досягатись за результатами економії матеріалу. Так як при влаштуванні ростверку основними матеріалами є бетон та арматура, об’єм бетону не змінюється, а арматура визначається в результаті визначення найбільшого моменту, який виникає в ростверку, можна прийти до висновку, що при запропонованому чисельному моделюванні пальового фундаменту фактичний момент менший (від 4% до 27% в залежності від виду грунтових умов на відстані між палями), ніж порахований аналітично за нормативними документами. Це дає змогу моделювати та влаштовувати більш економічний варіант пальового фундаменту, при цьому більше включаючи в роботу палі.
ВИСНОВОК