## Slide 1
Вінницький національний технічний університет
Факультет машинобудування і транспорту
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
зі спеціальності 8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство
Керівник роботи д.т.н., доцент Кашканов А.А.
Розробив студент гр. 1АТ-14м Квасневський С.О.
Вінниця ВНТУ 2015
Обґрунтування доцільності вибору типу двигуна на основі оптимізації витрат на експлуатацію вантажного автомобіля

## Slide 2
Метою роботи є підвищення паливної економічності та зниження викидів ДТЗ шляхом вибору доцільного типу двигуна для вантажних автомобілів з урахуванням умов експлуатації.
Для досягнення мети в дипломній роботі вирішуються такі задачі:
1. Удосконалення методики вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації.
2. Уточненняа математичних моделей розрахунку паливної економічності та екологічних показників ДТЗ з урахуванням типу двигуна та умов експлуатації.
3. Проведення експериментальних досліджень по визначенню показників дизеля і вантажного автомобіля з ним.
4. Перевірка адекватності математичних моделей дизеля і автомобіля.
5. Проведення розрахунків на математичних моделях та розробка рекомендацій щодо вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації.

## Slide 3
Наукова новизна одержаних результатів:
- Удосконалено методику, яка дозволяє вибирати доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням витрати палива, викидів шкідливих речовин та енергетичних показників двигуна автомобіля в залежності від умов його експлуатації;
- уточнено математичну модель шляхом введення в неї додаткової кількості показників роботи дизеля, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати його екологічні показники в різних умовах експлуатації;
- запропоновано оцінювати доцільний тип двигуна з урахуванням витрат на експлуатацію автомобіля, які включають: витрати на паливо, збитки від шкідливої дії відпрацьованих газів двигуна та суми цих складових в різних умовах експлуатації.
Практичне значення одержаних результатів роботи становлять:
- числові значення: витрати палива, шкідливих викидів, енергетичних показників бензинового двигуна і дизеля, витрат на паливо, збитків від шкідливої дії відпрацьованих газів двигунів та суми витрат на паливо і збитків від шкідливої дії відпрацьованих газів вантажними автомобілями з бензиновим двигуном і дизелем, які дають можливість визначити доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації;
- поліноміальні залежності, які описують енергетичні і екологічні показники та паливну економічність дизеля в різних швидкісних і навантажувальних режимах;
- рекомендації щодо вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації.

## Slide 4
Всього | В тому числі за видами використовуємого палива |  |  |  | 
 | Бензин | Дизельне паливо | Стиснений природний газ (СПГ) | Зріджений нафтовий газ (ЗНГ) | Бензин і СПГ одночасно
546758 | 376317 | 150106 | 8203 | 4305 | 7283
Використання вантажних автомобілів приватної і державної власності
Компоненти ВГ | Кількість ШР, кг на 1000 кг палива, яке згоріло в циліндрах двигуна | 
 | бензиновий двигун | Дизель
Оксид вуглецю | 267,0 | 28,4
Вуглеводні | 33,2 | 9,1
Оксиди азоту | 26,6 | 40,8
Оксиди сірки | 1,34 | 34,4
Сажа | 1,34 | 3,4
Масова кількість ШР у ВГ бензинового двигуна і дизеля

## Slide 5
Тип ДТЗ | Кла-сифі-кація ЄС | Значення показників |  |  |  | 
 |  | Витрата палива, л / км | Оксиди вуглецю | Вуглеводні | Оксиди азоту | Тверді частинки
 |  |  | г / км |  |  | 
Пасажирські: бензинові двигуни; дизелі | ВМ1 | 0,092 | 12,40 | 2,07 | 1,89 | –
 | ВМ2 | 0,191 | 40,19 | 3,14 | 1,29 | –
 | ВМ3 | 0,543 | 139,95 | 8,20 | 12,72 | –
 | DM1 | 0,067 | 3,13 | 1,11 | 5,59 | 0,18
 | DM2 | 0,109 | 1,62 | 0,44 | 1,96 | 0,35
 | DM3 | 0,408 | 7,07 | 4,73 | 11,18 | 0,96
Вантажні: бензинові двигуни; дизелі | BN1 | 0,135 | 39,62 | 4,02 | 3,00 | –
 | BN2 | 0,367 | 118,49 | 10,67 | 10,08 | –
 | BN3 | 0,673 | 113,84 | 7,12 | 16,39 | –
 | DN1 | 0,075 | 5,12 | 1,58 | 8,29 | 0,36
 | DN2 | 0,265 | 9,24 | 1,99 | 8,38 | 1,49
 | DN3 | 0,457 | 15,92 | 4,75 | 19,48 | 1,06
Витрати палива і викидів ШР
згідно з класифікацією ЄС

## Slide 6
Швидкість руху км / год | Витрата палива |  |  | 
 | л / 100 км |  | % | 
 | бензиновий | Дизельний | бензиновий | дизельний
30 | 8,8 | 5,0 | 100 | 57,0
40 | 8,8 | 5,3 | 100 | 60,0
50 | 9,2 | 5,7 | 100 | 62,0
60 | 9,7 | 6,1 | 100 | 63,0
70 | 10,3 | 6,8 | 100 | 66,0
80 | 11,2 | 7,6 | 100 | 68,0
90 | 12,2 | 8,6 | 100 | 70,5
100 | 13,6 | 10,2 | 100 | 75,0
Порівняння паливної економічності вантажного автомобіля з дизелем тракторного типу
Показники | Автомобілі з двигунами | 
 | з дизелем | З бензиновим
Середня швидкість руху, км / год | 36,8 | 34,7
Витрата палива,л / 100 км | 12,0 | 17,1
Середні швидкості руху автомобілів з дизелем і бензиновим двигуном в міських умовах руху

## Slide 7
Порівняння двигунів при різних їздових циклах

## Slide 8
Порівняння двигунів при різних їздових циклах

## Slide 9
Методика вибору доцільного типу двигуна

## Slide 10
При розганянні дизеля в режимі активного холостого ходу від мінімальної частоти nхх.мін до частоти обертання, при якій водій відпускає педаль зчеплення nдо, рівняння руху дизеля має вигляд:
Розганяння дизеля в режимі активного холостого ходу
Рf = (Мо + Мв)fcosg
Рi = (Мо + Мв)sing.
Р = kF2g.
 – коефіцієнт врахування мас автомобіля, що обертаються; сили Рf, Рi, Р відповідно опору дороги, опору підйому та опору повітря визначаються по залежностям
Рівняння руху автомобіля

## Slide 11
Визначення середньої ефективної витрати палива та середнього ефективного коефіцієнта корисної дії (ККД) дизеля та бензинового двигуна

## Slide 12
схема алгоритму розрахунку шкідливих викидів і витрати палива

## Slide 13: Висновок
На основі проведених розрахунково-теоретичних досліджень видно, що як в міському так і в магістральному їздових циклах у автомобіля з дизелем, беззаперечно, краща паливна економічність в порівнянні з автомобілем на якому встановлено бензиновий двигун. Щодо токсичності відпрацьованих газів, то автомобіль з дизелем переважає тільки в магістральному їздовому циклі. Тому вантажний автомобіль з дизелем Д-243, який відповідає комплектації (коробками передач) наведеній в роботі доцільно рекомендувати (з точки зору екологічної безпеки) для експлуатації по заміських маршрутах.